## Slide 1
Manual
ez-Caster (EN3)
Encoder + Modulator
HD급 인코더 + 8VSB 모듈레이터

## Slide 2
ez-Caster (EN3) - Encoder + Modulator Manual
Revision Number: 1.3.2
Distribution Date: May. 2016
2
저작권 알림
Copyright © 2006~2016 LUMANTEK Co., Ltd.
All Rights Reserved
㈜ 루먼텍 사에서 발행한 모든 기술 문서에 대한 저작권은 루먼텍 사에서 소유합니다. 무보증, 본 설명서는 사용자에게 현재 상태로 배포되며 정확성이나 사용에 관한 어떤 보증도 하지 않습니다. 이 설명서나 이 안에 포함된 정보의 사용에 의해 발생할 수 있는 손해에 대해서는 사용자가 책임을 집니다.
이 설명서에는 기술적인 문제, 기타 부정확한 내용 및 맞춤법 오류가 포함 되어 있을 수도 있습니다. 이러한 부분은 다음 개정판에 개선되어 반영됩니다. 법률 제 8029호 에 의거 서면 허가 없이는 이 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제할 수 없습니다.
등록 상표
ez-Caster, HD ENCODULATOR TM, SD ENCODULATOR TM LUMANTEK 로고, Mega CruiserTM, ORIXTM, X-CruiserTM, DTA-PlusTM, Media BlasterTM,는 루먼텍 주식회사의 등록 상표 입니다.
이 설명서에 언급된 다른 상표나 제품명은 해당 회사의 등록 상표입니다.
보증 기간
루먼텍에서 제공된 제품의 보증기간은 제품 납품 후 1년 입니다. 보증기간 및 기타 문의 사항은 아래의 연락처로 연락 주시면 됩니다.
LUMANTEK CUSTOMER SERVICES
sales@lumantek.co.kr / TEL:02-6947-7400 / FAX:02-6947-7440

## Slide 3
Contents
제품소개 ------------------------
제품사양 ------------------------
  제품 설명 ------------------------
3.1. 각부 명칭
3.2. 내용물
3.3. 설치전 주의사항
제품 동작 ------------------------
4.1. 상태 LED
4.2. 전면 제어 패널
4.2.1. 카테고리 구조 요약
4.2.2. 설정 항목 요약
4.2.3. 위치 별 동작 설명
부록 A. PC GUI 제어 S/W ---------------
부록 B. 주파수표 ----------------------
4
5
7
7
7
8
9
9
10
11
12
14
23
27

## Slide 4
ez-Caster (EN3) - Encoder + Modulator
HD급 인코더 + 8VSB 모듈레이터
4
ezStudio는 루먼텍의 AV인코딩기술력, muxing 기술의 조합으로 탄생한 소형스튜디오 전용 비디오/오디오 장비 브랜드입니다.
ezStudio 의 제품인 ez-Caster(EN3)는 VIDEO/AUDIO 압축기술을 이용한 Encoder 와 DTV Modulation을 동시 가능케 하는 장비입니다. Video 압축 기술은 MPEG-2를 지원하고 Audio 압축 기술은 AC3를 지원하며 8VSB Modulation을 지원하여 대한민국 지상파 TV 환경에 맞추어 구성되어 있습니다.
HDMI, HD-SDI, Component, Composite를 통하여 비디오 입력이 가능하며, HDMI, HD-SDI, Analog Stereo Audio(L/R) 를 통하여 오디오 입력이 가능합니다.
IP출력 옵션을 추가하면 IP출력이 가능하며, Unicast 및 Multicast를 지원합니다.
  1. 제품 소개

## Slide 5
5
  2. 제품 사양
타입 | HD Encoder + 8VSB Modulator + IP 출력(*옵션)
입력 | SD/HD-SDI, BNC 75Ω 1개 HDMI 1.4a 1개 (HDCP 미지원) 컴포넌트, YCbCr, 170MHz 12비트 ADC, RCA 3개 컴포지트, CVBS, 3D Comb Filter, RCA 1개 아날로그 스테레오 오디오 (좌/우), RCA 2개
비디오 해상도 | 1920x1080 @ 60p, 59.94p, interlaced로 자동 변환 1920x1080 @ 60i, 59.94i 1280x720 @ 60p, 59.94p 720x480 @ 59.94i (NTSC) 해상도 수동/자동 감지 기능
TS 다중화기 및 시스템 | 시스템 지연: 150ms, 200ms, 350ms,650ms TS 비트 레이트: 4.5~25 Mbps. TS ID, PMT/PCR/Video/Audio PID 편집 가능.
비디오 인코더 | MPEG2, H.264 지원 MPEG2 HD / SD (MP@HL / MP@ML), H.264 HD / SD (HP@L4 / HP@L3) 비트 레이트 : (MPEG2) 5Mbps ~ 22 Mbps, (H.264) 3.5Mbps ~ 22Mbps Closed Caption 지원
오디오 인코더 | MP1L2, Dolby AC3, AAC-LC, HE-AACv2 (스테레오) 비트 레이트: 192~384 Kbps (HE-AACv2는 32~96Kbps) 오디오 샘플 레이트: 48KHz 오디오 딜레이 조절(0~400ms) 오디오 볼륨 조절 (100%~500%)
PSIP 생성기 | PSIP: MGT, TVCT 생성 활설/비활성 Short name, major 및 minor 채널 넘버 설정
ASI 출력 | 커넥터: BNC 75Ω 1개 패킷 크기: 188 바이트 TS 비트 레이트: 19.392Mbps
RF 출력 | 변조방식: ATSC(8VSB) 커넥터: F-타입 75Ω 1개 출력 레벨 : +2~-18dBm(0.5dB step) 중심 주파수 범위: 40~999 MHz MER: 36dB 이상 스퓨리어스: 60dBc (출력 레벨 대비) 페이즈 노이즈: VHF 110dBc@20kHz, UHF 95dBc@20kHz

## Slide 6
IP출력(*옵션) | 이더넷 : 10/100Bast-T, half/full duplex Maximum Transmission Unit : 1464~1472 MTU 스트리밍 프로토콜 : MPEG2-TS/UDP 전송 프로토콜 : UDP, Unicast or Multicast IGMPv1, IGMPv2 지원
관리 | 전면 패널: 4-라인 텍스트 LCD, 6 버튼, 상태 LED(RGB) 후면 USB 포트: GUI, 펌웨어 업데이트
제원 및 사용환경 | 크기: 44(H) X 483(W) X 240(D) (커넥터 제외) 동작 온도: 0~45℃ 무게: 2 Kg 소비전력: 최대 25W

## Slide 7
7
  3.1. 각부 명칭
  3.2. 내용물
  < ez-Caster(EN3) Main frame – 앞면>
  < ez-Caster(EN3) main frame – 뒷면>
  상태
  LED
  LCD
  방향 키
  버튼
  설정 및 취소 버튼
  3. 제품 설명
  본 제품은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
  ① ez-Caster(EN3) 본체
  ② AC Power Cord : 220V AC 입력 용 Power Cord
  ez-Caster(EN3) 본체
  AC power cord
  전원
  스위치
  전원
  USB Serial(RS-232)
  GUI 연결
  HDMI 입력
  SD/HD-SDI 입력
  ASI 출력
  컴포넌트 입력
  오디로 L,R입력
  컴포지트 입력
  RF 출력
  IP 출력
  (*option)

## Slide 8
8
  제품을 설치하고 사용할 때 신체적 손상을 일으킬 수 있는 상황에 대비하여 사용자가 기본적으로 알고 있어야 할 주의 사항에 관해 설명하고 있습니다. 따라서 제품을 설치하거나 사용하기 전에 반드시 여기에서 설명한 내용을 숙지해두도록 합니다.
  일반적인 주의 사항
  제품을 설치하는 도중이나 설치한 후에도 제품이 설치된 주변을 깨끗하고 먼지가 없도록 유지 해야 합니다.
  제품의 덮개를 열었을 때에는 덮개를 안전한 곳에 놓아두어야 합니다.
  사람이 부상을 당할 수도 있으므로 도구나 케이블 등을 통로에 놓아두지 않도록 합니다.
  제품을 설치할 때 헐렁한 옷이나 넥타이, 스카프, 옷 소매 등이 제품에 끼일 수 있으므로 헐렁 한 옷은 입지 않도록 하고, 넥타이나 스카프는 늘어지지 않도록 하며, 소매는 접어서 올리도록 합니다.
  사람이나 장비에 손상을 입힐 수 있는 어떤 행동도 하지 않도록 합니다.
  제품의 성능 확장이나 고장 수리를 위해 제품의 덮개를 열고 작업해야 하는 경우에는 반드시 구입처로 연락하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.
  전원 관련 주의 사항
  제품에 전원을 연결할 때는 배선에 과부하가 걸리지 않는지 먼저 확인하도록 합니다.
  제품에 전원을 연결할 때에는 반지나 목걸이, 시계와 같은 장신구를 착용하지 않도록 합니다. 이러한 장신구가 전원이나 그라운드에 연결되면 부품이 타버릴 위험이 있습니다.
  작업하는 공간에서 위험이 발생할 소지가 있는지 항상 확인하도록 합니다. 젖은 바닥이나 접지 되지 않은 전원 확장 케이블, 닳아서 내부가 보이는 전원 코드, 안전 접지 시설이 되어 있지 않은 바닥 등이 있는지 반드시 확인합니다.
  기기 근처에 콘센트가 있어야 하고 그 콘센트에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
  서비스 요원이 설치하며 기기를 보호 접지 선이 있는 소켓-콘센트에 접속되도록 설치하십시오
  AC 전원
  본 제품은 일반 AC 전원 제품으로 함께 공급되는 전원 코드의 AC 플러그에는 접지 기능이 있습니다.
  전원 코드와 전원 콘센트는 화재와 같은 긴급 상황 발생시 주요 전원 차단 장치의 역할을 하므로, 언제라도 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑을 수 있도록 전원 콘센트 앞에 물건을 쌓아 두거나 막아놓지 않도록 합니다.
  3.3. 설치 전 주의사항
하드웨어 설치를 진행하기 전에 설치할 시스템의 전원을 off한 후 전원 공급 장치의 금속 면과 같은 접지 면을 접촉하여 신체 내의 정전기를 방전하기 바랍니다.
제조 업체는 무허가 서비스 업자에 의한 부적절한 부품 사용으로 발생한 직접 또는 간접 피해에 대한 책임이 없음을 가정 합니다.
설치도중 전원이 공급이 될 경우 시스템 부품 및 신체에 피해를 가져올 수 있습니다.

## Slide 9
  4. 제품 동작
  4.1. 상태 LED
  상태 LED는 블루, 그린, 레드 등 총 세 가지 색이 나타나며 각 색상별 의미는 다음과 같습니다.
  부팅 중
  설정 값 적용 중
  해상도 변경 중
  정상 동작 (입력 있음)
  입력 없음
  지원되지 않는 해상도 입력
  내부 동작 오류
9

## Slide 10
  4.2. 전면 제어 패널
  전면 부 LCD, 방향키, 설정키, 취소키 등을 이용하여 제품 상태 확인, 제품 설정 변경 등을 제어 할 수 있습니다.
10

## Slide 11
  4.2.1. 카테고리 구조 요약
11
동작 상태
메인 메뉴
서브 메뉴
항목 별 설정
Set 버튼 이동
(ESC 버튼으로 반대방향 이동)

## Slide 12
(*option)
동작 상태
메인 메뉴
서브 메뉴
항목 별 설정
12

## Slide 13
  4.2.2. 설정 항목 요약
서브 메뉴 위치 | 설정 항목 | 값 범위 | 기능
INPUT | VIDEO IN | CVBS COMPONENT HDMI SDI SDIcc | 비디오 입력 포트 선택 (*선택 시, 오디오 입력 포트가 적정 입력 포트로 자동 변환됨.) (*SDIcc는 Closed Caption입력을 지원하는 SDI 입력 모드임.)
 | AUDIO IN | RCA HDMI SDI | 오디오 입력 포트 선택
 | RESOLUTION | AUTO 1080p 1080i 720p 480i | 입력 해상도를 자동 감지, 혹은 지정된 해상도만 허용하는 방식 중 선택
 | PATTERN | BLACK WHITE BLUE | 입력이 없을 시, 표출될 단색 패턴 선택.
ENC | SYS DELAY | 150,200,350,650 (ms) | Encoder 시스템 딜레이 설정.
 | TS ID | 1 ~ 65534 | TS ID 값 설정.
 | VID CODEC | MPEG2 H264 | 비디오 코덱 설정.
 | AUD CODEC | MP1L2 AC3 AAC-LC HEAACv2 | 오디오 코덱 설정.
 | TS BTR | ~25 Mbps | TS Bit-rate 설정. (비디오 및 오디오 Bit-rate에 따라 설정 가능한 최소값이 달라집니다.)
 | VID BTR | (MPEG2) 5~22 Mbps (H264) 3.5 ~ 22 Mbps | 비디오 Bit-rate 설정
 | AUD BTR | 128~384Kbps (HEAACv2 : 32~96 Kbps) | 오디오 Bit-rate 설정
 | AUD DELAY | 0~400 ms | 오디오 딜레이 설정.
 | AUD VOLUME | 100% ~500% (10%단위 조절 가능) | 오디오 볼륨 증폭 설정.
 | PID | 0x0010 ~ 0x1FE0 (Hex) | PMT, PCR, VID, AUD PID 설정.
13

## Slide 14
서브 메뉴 위치 | 설정 항목 | 값 범위 | 기능
PSIP | MAJOR CH | 1 ~ 99 | 주 채널 번호 값 설정.
 | MINOR CH | 1 ~ 999 | 부 채널 번호 값 설정.
 | NET NAME | 최대 7 문자 | 채널 이름 설정. (* PC S/W 이용 시, 한글 설정 가능 )
MODULATOR | SET FREQ | 40.0 ~ 999.0 MHz | 출력 주파수 설정 - 주파수 입력
 | SET FREQ BY KOR-T | 2 ~ 69 | 출력 주파수 설정 - 지상파 채널 번호 입력
 | SET FREQ BY KOR-C | 2~158 | 출력 주파수 설정 - 케이블 채널 번호 입력
 | POWER | -18.0 ~ +2.0 (dBm) | 출력 파워 설정
IP-OUT (*option) | OUT | Enable Disable | IP 출력 기능 Enable/Disable
 | DSI IP ADDRESS | XXX.XXX.XXX.XXX | 출력 목적지 IP 주소를 설정
 | DST UDP PORT | 1 ~ 65535 | 출력 목적지 UDP 포트 번호를 설정
 | HOST IP ADDRESS | XXX.XXX.XXX.XXX | Host IP Address 를 선택
 | HOST SUBNET MASK | XXX.XXX.XXX.XXX | Host Subnet Mask 를 선택
 | HOST GATEWAY | XXX.XXX.XXX.XXX | Host Gateway Address 를 선택
 | HOST MAC ADDR | XX-XX-XX-XX-XX-XX | 장비의 MAC Address 를 확인. (수정은 불가.)
 | ERR# | CLEAR CANCEL | CLEAR 선택 시, 모니터링용 출력 오류 카운터를 초기화 시킴.
System | LOAD DEFAULT | YES NO | 설정값 초기화
 | REBOOT | YES NO | 재부팅

## Slide 15
  4.2.3.1. 동작 상태
I:HDMI V:1V00C
R:1080I60 C:04-001
F:04CH_KT 069MHz
P:+00.0dBm T:045`C
,
,
,
,
좌: 입력 포트
우: 버전
좌: 입력 해상도
우: 가상 채널 번호
출력 주파수 설정 상태
좌: 출력 세기(dBm)
우: 제품 내부 온도
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
동작 상태 | n/a | n/a | 메인 메뉴로 이동 | n/a | 설정 값 및 입력 상태 등을 표시
  4.2.3. 위치 별 동작 설명
15

## Slide 16
  4.2.3.2. 메인 메뉴
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
메인 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 서브메뉴로 이동 | 동작상태로 이동 | 서브 메뉴 항목들을 출력 및 선택 시, 해당 서브 메뉴로 이동
16
>> MAIN MENU <<
>INPUT
ENCODER
PSIP
MODULATOR
IP-OUT (*Option)
SYSTEM
INPUT
서브 메뉴
ENCODER
서브 메뉴
PSIP
서브 메뉴
MODULATOR
서브 메뉴
SYSTEM
서브 메뉴
IP-OUT
서브 메뉴
(*option)

## Slide 17
>> INPUT <<
>VIDEO IN: HDMI
AUDIO IN: HDMI
RESOLUTION: AUTO
PATTERN: BLUE
  4.2.3.3. INPUT 서브 메뉴 및 설정 항목
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
INPUT 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
VIDEO IN | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 비디오 입력 포트 선택
AUDIO IN | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 오디오 입력 포트 선택
RESOLUTION | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 해상도 모드 선택
PATTERN | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 입력이 없을 시, 표출될 단색 패턴 선택.
  *Video – SDIcc 설정은 Closed Caption서비스를 위한 특수 입력 모드로 일부 기능들이 지원되지 않습니다.(1080p해상도 입력, 패턴영상 설정 등)
17

## Slide 18
>> ENCODER <<
>SYS DELAY : 650 ms
TS ID : 00001
VID CODEC : MPEG2
AUD CODEC : AC3
TS BTR : 19,300Kbps
VID BTR: 17,500Kbps
AUD BTR: 384Kbps
AUD DELAY : 0000 ms
AUD VOLUME: 100 %
PMT PID : 0x0100
PCR PID : 0x0200
VID PID : 0x0200
AUD PID : 0x0300
  4.2.3.4. ENCODER 서브 메뉴 및 설정 항목
18
  1

## Slide 19
19
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
ENCODER 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
SYS DELAY | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | Encoder 시스템 딜레이 설정.
TS ID | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | TS ID 값 설정.
VID CODEC | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 비디오 코덱 설정
AUD CODEC | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 오디오 코덱 설정
TS BTR | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | TS Bit-rate 설정
VID BTR | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 비디오 Bit-rate 설정
AUD BTR | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 오디오 Bit-rate 설정
AUD DELAY | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 오디오 딜레이 설정
AUD VOLUME | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 오디오 볼륨 증폭 설정
PMT PID | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | PMT PID 설정
PCR PID | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | PCR PID 설정
VID PID | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | VID PID 설정
AUD PID | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | AUD PID 설정

## Slide 20
>> PSIP <<
>PSIP OUT: ENABLE
MAJOR CH: 04 ch
MINOR CH: 001 ch
NET NAME: ABC
  4.2.3.5. PSIP 서브 메뉴 및 설정 항목
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
PSIP 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
PSIP OUT | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | PSIP 출력 켜기 / 끄기.
MAJOR CH | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 주 채널 번호 값 설정.
MINOR CH | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 부 채널 번호 값 설정.
NET NAME | 자릿수 이동 | 문자 변경 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 채널 이름 설정. (* PC S/W 이용 시, 한글 설정 가능 )
20

## Slide 21
>> MODULATOR <<
>STAT: KOR-T, 04 ch
SET FREQ
SET FREQ BY KOR-T
SET FREQ BY KOR-C
POWER: 00.0 dBm
  4.2.3.6. MODULATOR 서브 메뉴 및 설정 항목
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
MODULATOR 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
STAT | n/a | n/a | n/a | n/a | 현재 설정된 주파수 설정 방식 및 값 표시.
SET FREQ | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 주파수 설정 - 주파수 입력
SET FREQ BY KOR-T | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 주파수 설정 - 지상파 채널 번호 입력
SET FREQ BY KOR-C | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 주파수 설정 - 케이블 채널 번호 입력
POWER | 값 증가/ 값 감소 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 파워 설정
21

## Slide 22
>> IP-OUT <<
>OUT: Enable
DST IP ADDRESS
DST UDP PORT: 01234
HOST IP ADDRESS
HOST SUBNET MASK
HOST GATEWAY
HOST MAC ADDR
DATA: Lock
BTR : 19.6 Mbps
ERR#: 0
  4.2.3.7. IP-OUT 서브 메뉴 및 설정 항목 (*option)
22

## Slide 23
23
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
IP-OUT 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
OUT | n/a | 선택 변경 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | IP 출력 기능 Enable/Disable
DST IP ADDRESS | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 목적지 IP 주소를 설정
DST UDP PORT | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 목적지 UDP 포트 번호를 설정
HOST IP ADDRESS | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | Host IP Address 를 선택
HOST SUBNET MASK | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | Host Subnet Mask 를 선택
HOST GATE WAY | 자릿수 이동 | 값 증가/ 값 감소 | 값 적용 | 서브 메뉴로 이동 | Host Gateway Address 를 선택
HOST MAC ADDR | n/a | n/a | 서브 메뉴로 이동 | 서브 메뉴로 이동 | 장비의 MAC Address 를 확인. (수정은 불가.)
ERR# | n/a | 선택 변경 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | CLEAR 선택 시, 모니터링용 출력 오류 카운터를 초기화 시킴.

## Slide 24
>> SYSTEM <<
>VERSION: 1v00C
LOAD DEFAULT
RESET
  4.2.3.8. SYSTEM 서브 메뉴 및 설정 항목
설정 위치 | ◀,▶ | ▲,▼ | SET | ESC | 기능
SYSTEM 서브 메뉴 | n/a | 항목 이동 | 선택된 항목의 설정메뉴로 이동 | 메인 메뉴로 이동 | 
VERSION | n/a | n/a | n/a | n/a | 장비 버전 표시
LOAD DEFAULT | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 주파수 설정 - 케이블 채널 번호 입력
RESET | n/a | 항목 이동 | 선택 적용 | 서브 메뉴로 이동 | 출력 파워 설정
24

## Slide 25
  A.1. PC GUI S/W 제품 연결
  PC GUI S/W는 USB 포트를 통하여 연결합니다.
  A.2. PC GUI S/W 드라이버 설치 및 확인
  PC와 제품을 연결 시, 다음 드라이버가 생성되는 지 확인. (COM숫자는 달라질 수 있음.)
  (*만약 자동으로 드라이버가 설치 되지 않는 다면, PC GUI S/W에 동봉된 CypressDriverInstaller.exe 를 실행하여 드라이버를 설치합니다.)
제어 PC와 USB 연결
부록 A. PC GUI 제어 S/W
25

## Slide 26
  A.3. PC GUI S/W 연결 및 제어
장치관리자에서 확인된 COM 포트 선택
Connect 버튼 클릭 으로 연결
설정값 읽기
상태 모니터링 실행
26

## Slide 27
설정 값은 다음 버튼을 클릭하여 변경 가능 합니다.
27

## Slide 28
  A.4. PC GUI S/W 펌웨어 업데이트
  다음 버튼을 클릭하여, 펌웨어 업데이트 창을 엽니다.
  Open 버튼을 클릭하여 파일을 지정하고 Download를 클릭하여 펌웨어 업데이트를 시작합니다.
  아래와 같은 메시지로 업데이트가 정상 종료 되었음을 확인 하십시오.
파일 열기
업데이트 실행
클릭
28

## Slide 29
부록 B. 주파수표
 | Korea Terrestrial |  |  | Korea Cable |  | 
 | Channel Number | Center Frequency (MHz) | Frequency Range (MHz) | Channel Number | Center Frequency (MHz) | Frequency Range (MHz)
VHF LOW BAND | 2 | 57 | 54-60 | 2 | 57 | 54-60
 | 3 | 63 | 60-66 | 3 | 63 | 60-66
 | 4 | 69 | 66-72 | 4 | 69 | 66-72
 | 5 | 79 | 76-82 | 5 | 79 | 76-82
 | 6 | 85 | 82-88 | 6 | 85 | 82-88
FM BAND 88~108MHz |  |  |  | 95 | 93 | 90~96
 |  |  |  | 96 | 99 | 96~102
 |  |  |  | 97 | 105 | 102~108
MID BAND |  |  |  | 98 | 111 | 108~114
 |  |  |  | 99 | 117 | 114~120
 |  |  |  | 14 | 123 | 120-126
 |  |  |  | 15 | 129 | 126-132
 |  |  |  | 16 | 135 | 132-138
 |  |  |  | 17 | 141 | 138-144
 |  |  |  | 18 | 147 | 144-150
 |  |  |  | 19 | 153 | 150-156
 |  |  |  | 20 | 159 | 156-162
 |  |  |  | 21 | 165 | 162-168
 |  |  |  | 22 | 171 | 168-174
VHF HIGH BAND | 7 | 177 | 174-180 | 7 | 177 | 174-180
 | 8 | 183 | 180-186 | 8 | 183 | 180-186
 | 9 | 189 | 186-192 | 9 | 189 | 186-192
 | 10 | 195 | 192-198 | 10 | 195 | 192-198
 | 11 | 201 | 198-204 | 11 | 201 | 198-204
 | 12 | 207 | 204-210 | 12 | 207 | 204-210
 | 13 | 213 | 210-216 | 13 | 213 | 210-216
SUPER BAND |  |  |  | 23 | 219 | 216-222
 |  |  |  | 24 | 225 | 222-228
 |  |  |  | 25 | 231 | 228-234
 |  |  |  | 26 | 237 | 234-240
 |  |  |  | 27 | 243 | 240-246
 |  |  |  | 28 | 249 | 246-252
 |  |  |  | 29 | 255 | 252-258
 |  |  |  | 30 | 261 | 258-264
 |  |  |  | 31 | 267 | 264-270
 |  |  |  | 32 | 273 | 270-276
 |  |  |  | 33 | 279 | 276-282
 |  |  |  | 34 | 285 | 282-288
 |  |  |  | 35 | 291 | 288-294
 |  |  |  | 36 | 297 | 294-300
29

## Slide 30
 | Korea Terrestrial |  |  | Korea Cable |  | 
HYPER BAND |  |  |  | 37 | 303 | 300-306
 |  |  |  | 38 | 309 | 306-312
 |  |  |  | 39 | 315 | 312-318
 |  |  |  | 40 | 321 | 318-324
 |  |  |  | 41 | 327 | 324-330
 |  |  |  | 42 | 333 | 330-336
 |  |  |  | 43 | 339 | 336-342
 |  |  |  | 44 | 345 | 342-348
 |  |  |  | 45 | 351 | 348-354
 |  |  |  | 46 | 357 | 354-360
 |  |  |  | 47 | 363 | 360-366
 |  |  |  | 48 | 369 | 366-372
 |  |  |  | 49 | 375 | 372-378
 |  |  |  | 50 | 381 | 378-384
 |  |  |  | 51 | 387 | 384-390
 |  |  |  | 52 | 393 | 390-396
 |  |  |  | 53 | 399 | 396-402
 |  |  |  | 54 | 405 | 402-408
 |  |  |  | 55 | 411 | 408-414
 |  |  |  | 56 | 417 | 414-420
 |  |  |  | 57 | 423 | 420-426
 |  |  |  | 58 | 429 | 426-432
 |  |  |  | 59 | 435 | 432-438
 |  |  |  | 60 | 441 | 438-444
 |  |  |  | 61 | 447 | 444-450
 |  |  |  | 62 | 453 | 450-456
 |  |  |  | 63 | 459 | 456-462
 |  |  |  | 64 | 465 | 462-468
 |  |  |  | 65 | 471 | 468-474
UHF BAND | 14 | 473 | 470-476 | 66 | 477 | 474-480
 | 15 | 479 | 476-482 | 67 | 483 | 480-486
 | 16 | 485 | 482-488 | 68 | 489 | 486-492
 | 17 | 491 | 488-494 | 69 | 495 | 492-498
 | 18 | 497 | 494-500 | 70 | 501 | 498-504
 | 19 | 503 | 500-506 | 71 | 507 | 504-510
 | 20 | 509 | 506-512 | 72 | 513 | 510-516
 | 21 | 515 | 512-518 | 73 | 519 | 516-522
 | 22 | 521 | 518-524 | 74 | 525 | 522-528
 | 23 | 527 | 524-530 | 75 | 531 | 528-534
 | 24 | 533 | 530-536 | 76 | 537 | 534-540
 | 25 | 539 | 536-542 | 77 | 543 | 540-546
 | 26 | 545 | 542-548 | 78 | 549 | 546-552
 | 27 | 551 | 548-554 | 79 | 555 | 552-558
 | 28 | 557 | 554-560 | 80 | 561 | 558-564
 | 29 | 563 | 560-566 | 81 | 567 | 564-570
 | 30 | 569 | 566-572 | 82 | 573 | 570-576
 | 31 | 575 | 572-578 | 83 | 579 | 576-582
 | 32 | 581 | 578-584 | 84 | 585 | 582-88
 | 33 | 587 | 584-590 | 85 | 591 | 588-594
 | 34 | 593 | 590-596 | 86 | 597 | 594-600
 | 35 | 599 | 596-603 | 87 | 603 | 600-606
 | 36 | 605 | 602-608 | 88 | 609 | 606-612
 | 37 | 611 | 608-614 | 89 | 615 | 612-618
 | 38 | 617 | 614-620 | 90 | 621 | 618-624
 | 39 | 623 | 620-626 | 91 | 627 | 624-630
 | 40 | 629 | 626-632 | 92 | 633 | 630-636
 | 41 | 635 | 632-638 | 93 | 639 | 636-642
 | 42 | 641 | 638-644 | 94 | 645 | 642-648
 | 43 | 647 | 644-650 | 100 | 651 | 648-654
 | 44 | 653 | 650-656 | 101 | 657 | 654-660
30

## Slide 31
 | Korea Terrestrial |  |  | Korea Cable |  | 
UHF BAND | 45 | 659 | 656-662 | 102 | 663 | 660-666
 | 46 | 665 | 662-668 | 103 | 669 | 666-672
 | 47 | 671 | 668-674 | 104 | 675 | 672-678
 | 48 | 677 | 674-680 | 105 | 681 | 678-684
 | 49 | 683 | 680-686 | 106 | 687 | 684-690
 | 50 | 689 | 686-692 | 107 | 693 | 690-696
 | 51 | 695 | 692-698 | 108 | 699 | 696-702
 | 52 | 701 | 698-704 | 109 | 705 | 702-708
 | 53 | 707 | 704-710 | 110 | 711 | 708-714
 | 54 | 713 | 710-716 | 111 | 717 | 714-720
 | 55 | 719 | 716-722 | 112 | 723 | 720-726
 | 56 | 725 | 722-728 | 113 | 729 | 726-732
 | 57 | 731 | 728-734 | 114 | 735 | 732-738
 | 58 | 737 | 734-740 | 115 | 741 | 738-744
 | 59 | 743 | 740-746 | 116 | 747 | 744-750
 | 60 | 749 | 746-752 | 117 | 753 | 750-756
 | 61 | 755 | 752-758 | 118 | 759 | 756-762
 | 62 | 761 | 758-764 | 119 | 765 | 762-768
 | 63 | 767 | 764-770 | 120 | 771 | 768-774
 | 64 | 773 | 770-776 | 121 | 777 | 774-780
 | 65 | 779 | 776-782 | 122 | 783 | 780-786
 | 66 | 785 | 782-788 | 123 | 789 | 786-792
 | 67 | 791 | 788-794 | 124 | 795 | 792-798
 | 68 | 797 | 794-800 | 125 | 801 | 798-804
 | 69 | 803 | 800-806 | 126 | 807 | 804-810
 |  |  |  | 127 | 813 | 810-816
 |  |  |  | 128 | 819 | 816-822
 |  |  |  | 129 | 825 | 822-828
 |  |  |  | 130 | 831 | 828-834
 |  |  |  | 131 | 837 | 834-840
 |  |  |  | 132 | 843 | 840-846
 |  |  |  | 133 | 849 | 846-852
 |  |  |  | 134 | 855 | 852-858
 |  |  |  | 135 | 861 | 858-864
 |  |  |  | 136 | 867 | 864-870
 |  |  |  | 137 | 873 | 870-876
 |  |  |  | 138 | 879 | 876-882
 |  |  |  | 139 | 885 | 882-888
 |  |  |  | 140 | 891 | 888-894
 |  |  |  | 141 | 897 | 894-900
 |  |  |  | 142 | 903 | 900-906
 |  |  |  | 143 | 909 | 906-912
 |  |  |  | 144 | 915 | 912-918
 |  |  |  | 145 | 921 | 918-924
 |  |  |  | 146 | 927 | 924-930
 |  |  |  | 147 | 933 | 930-936
 |  |  |  | 148 | 939 | 936-942
 |  |  |  | 149 | 945 | 942-948
 |  |  |  | 150 | 951 | 948-954
 |  |  |  | 151 | 957 | 954-960
 |  |  |  | 152 | 963 | 960-966
 |  |  |  | 153 | 969 | 966-972
 |  |  |  | 154 | 975 | 972-978
 |  |  |  | 155 | 981 | 978-984
 |  |  |  | 156 | 987 | 984-990
 |  |  |  | 157 | 993 | 990-996
 |  |  |  | 158 | 999 | 996-1002
31