## Slide 1
타입 | HD Encoder + 8VSB Modulator + IP 출력(*옵션)
입력 | SD/HD-SDI, BNC 75Ω 1개 HDMI 1.4a 1개 (HDCP 미지원) 컴포넌트, YCbCr, 170MHz 12비트 ADC, RCA 3개 컴포지트, CVBS, 3D Comb Filter, RCA 1개 아날로그 스테레오 오디오 (좌/우), RCA 2개
비디오 해상도 | 1920x1080 @ 60p, 59.94p, interlaced로 자동 변환 1920x1080 @ 60i, 59.94i 1280x720 @ 60p, 59.94p 720x480 @ 59.94i (NTSC) 해상도 수동/자동 감지 기능
TS 다중화기 및 시스템 | 시스템 지연: 150ms, 200ms, 350ms,650ms TS 비트 레이트: 4.5~25 Mbps. TS ID, PMT/PCR/Video/Audio PID 편집 가능.
비디오 인코더 | MPEG2, H.264 지원 MPEG2 HD / SD (MP@HL / MP@ML), H.264 HD / SD (HP@L4 / HP@L3) 비트 레이트 : (MPEG2) 5Mbps ~ 22 Mbps, (H.264) 3.5Mbps ~ 22Mbps Closed Caption 지원
오디오 인코더 | MP1L2, Dolby AC3, AAC-LC, HE-AACv2 (스테레오) 비트 레이트: 192~384 Kbps (HE-AACv2는 32~96Kbps) 오디오 샘플 레이트: 48KHz 오디오 딜레이 조절(0~400ms) 오디오 볼륨 조절 (100%~500%)
PSIP 생성기 | PSIP: MGT, TVCT 생성 활설/비활성 Short name, major 및 minor 채널 넘버 설정
  ez-Cater(EN3)
  제품 사양
  (1/2)

## Slide 2
ASI 출력 | 커넥터: BNC 75Ω 1개 패킷 크기: 188 바이트 TS 비트 레이트: 19.392Mbps
RF 출력 | 변조방식: ATSC(8VSB) 커넥터: F-타입 75Ω 1개 출력 레벨 : +2~-18dBm(0.5dB step) 중심 주파수 범위: 40~999 MHz MER: 36dB 이상 스퓨리어스: 60dBc (출력 레벨 대비) 페이즈 노이즈: VHF 110dBc@20kHz, UHF 95dBc@20kHz
IP출력(*옵션) | 이더넷 : 10/100Bast-T, half/full duplex Maximum Transmission Unit : 1464~1472 MTU 스트리밍 프로토콜 : MPEG2-TS/UDP 전송 프로토콜 : UDP, Unicast or Multicast IGMPv1, IGMPv2 지원
관리 | 전면 패널: 4-라인 텍스트 LCD, 6 버튼, 상태 LED(RGB) 후면 USB 포트: GUI, 펌웨어 업데이트
제원 및 사용환경 | 크기: 44(H) X 483(W) X 240(D) (커넥터 제외) 동작 온도: 0~45℃ 무게: 2 Kg 소비전력: 최대 25W
  ez-Cater(EN3)
  제품 사양
  (2/2)